ООО «Аналитика» Химические и бактериологические Гос. регистр. № 1057746557736 анализы воды 109559, Москва, ул. Цимлянская, 3 т.8916-177-8251 E-mail: aqua-analitica @yandex.ru ПРОТОКОЛ исследования питьевой воды № 3659 ПОСЛЕ ОСМОСА ПОКАЗАТЕЛЬ Метод исследования Единицы Измерения ОПРЕДЕЛЕНО В ПРОБЕ ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 Общие физико-химические параметры Запах при 200С РД 52.24.496-2005 баллы 0 2 Цветность РД 52.24.497-2005 градусы 0 20 Мутность РД 52.24.496-2005 ед. ЕМФ Менее 0.1 2.6 Привкус ГОСТ 3351-74 баллы 0 2 Осадок отсутствует Отсутствие Минерализация РД 52.24.514-2009 мг/дм3 47 1000 рН РД 52.24.495-05 ед. рН 7.29 6 – 9 Окислительно- восстановительный потенциал РД 52.24.495-05 мВ + 134 - Окисляемость ГОСТ 23268.12-78 мгО/дм3 0.9 5,0 Кислород ГОСТ 22018-84 мг/дм3 1.3 Сероводород РД 52.24.450-2010 мг/дм3 0 Отсутствие Гидросульфиды РД 52.24.450-2010 мг/дм3 0 Отсутствие Общая жёсткость РД 52.24.395-2007 мг-экв/дм3 0.15 7,0 Щёлочность ГОСТ Р52963-2008 мг-экв/дм3 0.4 - СО2 ГОСТ Р52963-2008 мг/дм3 1 - СО2 агресс. ГОСТ Р52963-2008 мг/дм3 0 - Макрокомпоненты Хлориды РД 52.24.407-2006 мг/дм3 6 350 Сульфаты РД 52.24.405-2005 мг/дм3 2 500 НСО3 ГОСТ Р52963-2008 мг/дм3 24 - Биогенные элементы Аммиак РД 52.24.486-2009 мг/дм3 Менее 0.05 2.0 Нитриты РД 52.24.381-2006 мг/дм3 Менее 0.003 3,0 Нитраты РД 52.24.380-2006 мг/дм3 Менее 0.1 45,0 Микроэлементы Железо РД 52.24.377-2008 мг/дм3 Менее 0.03 0,3 Марганец РД 52.24.377-2008 мг/дм3 Менее 0.01 0,1 Медь РД 52.24.377-2008 Менее 0.002 1,0 Цинк РД 52.24.377-2008 мг/дм3 Менее 0.005 5,0 Молибден РД 52.24.377-2008 мг/дм3 Менее 0.0025 0,25 Мышьяк РД 52.24.378-2007 мг/дм3 Менее 0.005 0,05 Свинец РД 52.24.377-2008 мг/дм3 Менее 0.0005 0,03 Фториды РД 52.24.360-2008 мг/дм3 0.12 1,5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество воды СООТВЕТСТВУЕТ требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предъявляемым к питьевой воде. Зав. Лабораторией Крылов О.Т. . канд. хим. наук