TDS Meter 3
Цифровой прибор контроля качества воды 
для определения минерализации водыor (TDS)

Номер по каталогу # TDS-999

Этот портативный прибор позволяет быстро оценить качество воды. Тестер идеально подходит для диагностики состояния мембраны в системе обратного осмоса и определения необходимости ее замены.

По стандарту NSF минимальный уровень снижения минерализации воды составляет 75%.

### Инструкции по использованию:

Наберите пробу входной воды в чистый стакан. Снимите защитный колпачок с тестера. Нажмите кнопку "ON" для включения дисплея. Погрузите датчик тестера в воду и подождите примерно 10 секунд. Запишите полученный результат. Повторите процедуру с водой после системы. Если установлена новая система или заменена мембрана, не проводите измерений до слива первого объема воды из бака. В этой воде может содержаться обеззараживающий агент и угольная пыль. Это приведет к неточным показаниям. Используйте приведенную ниже формулу для подсчета уровня снижения минерализации воды:

% снижения минерализации = (TDS входной воды-TDS воды на выходе) х 100 / TDS входной воды

Дополнительные функции:

- Функция Hold – Сохранение параметра для последующего считывания, сопровождается звуковым сигналом.

- Функция автоматического отключения – Отключение тестера через 10 минут.

- Функция Automatic – Измерение прерывается через 3 минуты, если условия не изменяются.

Измерение высокой минерализации – Если минерализация пробы превышает 999мг/л, на дисплее начинает мигать значок X 10.

## Спецификации:

Диапазон значений: 
TDS3:1 ~ 9990мг/л